| 难题招标委托服务项目 |
| --- |
| 提出难题企业 | 苏州***新材料科技股份有限公司 |
| 难题项目名称 | 银纳米线导电涂布液和柔性透明导电薄膜的工业化生产(2014003) |
| 预算资金 | 百万级 |
| 联系方式 | 0512-65240989 |
| 主要目标及参数要求： |
| 1、银纳米线的可控制设备与批量制备，提供批量制备尺寸可控的银纳米线的方法； 2、银纳米线的分散与导电涂布液的制备，根据涂布工艺生产的柔性透明导电薄膜的性能，持续修改导电涂布液的配方直至生产出性能达到要求的柔性透明导电薄膜。 3、具体的技术指标： 测试项目 测试方法 应用标准 方阻 四探针测试片材20个点阻值 方阻50Ω/□ 厚度 100um（基膜或总厚） 透过率 380-780nm范围透过率 T＞90% 色度 L＞90、a、b＜±1 雾度 H＜1.5 硬度 用750g砝码压力下面H铅笔划直线，观察表面是否留有伤痕 无划痕 耐弯折性 R=2mm/3000次以上 方阻在规格的1.2倍以内，表面无龟裂 表面张力 达因笔在表面划线 达因值：38~44 附着力 百格刀划线，观察黏离情况 90/100以上方格留下 方阻均匀性 ±10% 环境测试 方阻变化在规格的1.2倍以内，外观无气泡、变色、变形 高温 成品投入80℃、240h 取出室温放置2h后检验外观、功能 高温高湿 成品投入80℃、90%RH、240h 取出室温放置2h后检验外观、功能 冷热循环 成品投入-40℃~80℃、30min循环1次，循环100次 取出室温放置2h后检验外观、功能 盐雾 盐浓度5%、35℃、90%RH、24h 取出清洗擦干、室温静置2h后检验外观、功能 湿法刻蚀 能被刻蚀液刻蚀，过碱液后方阻不变 |